## Slide 1: Flexibele kribben Van innovatie naar toepassing
Yuri Wolf, Rijkswaterstaat
Bas Reedijk, Bam

## Slide 2: Aanleiding / doel
Onderhoud van rivier en riviergebied centraal
Reductie onderhoudskosten met een ambitie van 40%
Lagere life cycle costs en duurzamer
Innovatie, ketenaanpak, delen van kennis,
Innovatie voor geheel NL en voor export
Positief imago

## Slide 3: Belangen
Geld verdienen met positieve business cases
Ruimte om innovatie te testen
Product ontwikkeling die elders kan worden verkocht
De opdracht groter maken met verbeter en investeringsvoorstellen
Het krijgen van deskundige ondersteuning
Lagere beheerskosten
Ontwikkeling samenwerking met markt/ allianties
Betere focus op beheer
SSRS in praktijk
Minder hinder
Mooie, schone rivier
Meer natuurwaarde
Betere doorvaart
Opdrachtnemer:
Opdrachtgever:
Gebruikers:

## Slide 4: Het concept van Flexibele Kribben
Sedimentsturing en reductie onderhoudskosten
Vaargeul op diepte houden, ijsvorming tegengaan
Huidige kribben zijn traditionele dichte constructies:
Vele materialen en aansluitingen en overgangen,
kraagstukken, breuksteen, zetsteen, zand, geotextiel, perkoenpalen, schotten
Klimaatverandering, rivierbodemdaling, grotere scheepvaart
Meer onderhoud en grote aanpassingen nodig
Huidige kribben veroorzaken grote ontgrondingskuilen en kribvlammen; ondieptes, tussen de kribben in
Flexibele Kribben met maar 1 materiaal, Xstream, robuust, makkelijk aan te passen, minder lokale sedimentatie in de vaargeul, minder onderhoud
Vraag:
Functie kribben:
Idee:
Dus:

## Slide 5: Traditionele krib (leidraad rivieren)

## Slide 6: Ontgrondingskuilen en Kribvlammen, Waal

## Slide 7: Ontgrondingskuilen in de IJssel, 2020

## Slide 8: Wat is Xstream
Kleine Xblocs, industrieel geproduceerd
Hoge stabiliteit, steile taluds
Zwakke schakel Cadzand 2015
BTE 2004
Zwakke schakel Cadzand 2015

## Slide 9: Afmetingen Traditionele krib – Flexibele krib
Traditionele krib met 1:3 taluds en kraag/zinkstukken
Flexibele Krib alleen uit Xstream blokken met 1:1 taluds
Flexibele Krib heeft 60% poriën!
Xstream blokken van 33 cm hoogte, 27 kg per stuk

## Slide 10: Xstream afmetingen

## Slide 11: Voordelen Flexibele kribben
Minder onderhoud door ontbreken aansluitingen, overgangen, zinkstukken
Makkelijk aanpasbaar, inkorten, verlengen, verlagen of verhogen
Hockeystick kribben/eilandkribben en langsdammen kunnen ook, sedimentsturing
Krib is makkelijk aan te passen op klimaatverandering/bodemdaling, 1 materiaal
Door ontbreken zinkstukken kan zand makkelijk om de kop heen minder erosie bij krib-kop en minder sedimentatie in vaargeul  minder baggeronderhoud
Poreuze krib biedt beschutting voor rivierleven
Poreuze krib absorbeert scheepsgolven, vermindert achterloopsheid
Xstream blokken kunnen gemaakt worden met lokaal rivierzand/grind

## Slide 12: Technology Readiness Level Flexibele Kribben
TRL9 | Verdere toepassing | 2023 | 2024
TRL8 | Monitoring door Deltares Amovatie 2 kribben binnenbocht/verlengen buitenbocht | V ongoing V | 20-23 2022
TRL7 | Bouw 3 Flexibele Kribben met Xstream | V | 2019
TRL6 | Valproeven Putman | V | 2019
TRL5 | Productie bij de Meteoor | V | 2019
TRL4 | Productie en sterkteproeven TU Delft | V | 2016
TRL3 | Lab testen in stroomgoot en golfgoot | V | 2016
TRL2 | Conceptontwikkeling en Business Case | V | 2015
TRL1 | Doelstelling Flexibele Kribben | V | 2013

## Slide 13: Locatiekeuze en Ontwerp Flexibele Kribben
IJssel bij Kampen
Vaargeul OLR -2,5 m
OLR = -0,2 m NAP
1 krib buitenbocht ontbrak

## Slide 14: 2019: 2 kribben linkeroever, 1 krib rechteroever
Kruin op + 1 m OLR, 1 m breed
Ontwerp taluds 1:1
Lengte circa 15 m
2 kribben direct op zandbodem
1 krib met filterlaag
Teendiepte rechteroever -4 m OLR
Linkeroever -2,4 m OLR
27 kg Xstream blokken (11 liter)
Xstream 33 cm hoog
13.500 blokken voor 3 kribben
150 m3 beton
36 blokken per m3 krib
60% poriën

## Slide 15: Laboratoriumonderzoek TU Delft lab / Bam lab
Tot 2,8 m/s (prototype) stroming boven kruin geen beweging
Stabiel tot 0,8 m golfhoogte (prototype)
Reflectiecoëfficiënt 0,2 – 0,3

## Slide 16: Productie Xstream blokken
Voor Xstream productie Pilot wet cast bij Meteoor Beton BV aan de Ijssel bij Rheden op Stelconplaten-lijn
Productie 150 blokken per dag in 25-voudige mallen
Voor grootschalige projecten dry cast in industrieel proces
Met dry cast tienduizenden blokken per week
Verduurzaming met CO2 arme cementvervanging
Verduurzaming met hergebruikte aggregaten (oogsten gebouwen)
Xstream kan met relatief lage druksterktes gemaakt worden

## Slide 17: Valproeven Xstream blokken
Vóór de opschaling van de pilot-productie zijn diverse valproeven uitgevoerd (tot 4m hoog)
De meest intense handelingsproef betreft de poliepgrijper test
Hierbij is geconcludeerd dat het totaal aantal beschadigde blokken waarbij maximaal één nok afbreekt binnen de norm blijft

## Slide 18: Realisatie 3 Flexibele kribben in november 2019
Blokken geladen in Prins 6, Van den Herik
Geladen bij Westervoort, langs IJssel
Gepland: 2 dagen per krib, gerealiseerd: circa 1 dag per krib
Circa 20-40 blokken in grijper
Geladen max. diepgang schip is 2,4 m
Elektrische kraan

## Slide 20: Monitoring 2019-2020
Bodemligging, 0,6,8,12 maanden
Multibeam en peilstokmetingen
Lidar
Visueel
Doorlatendheid

## Slide 21
Raai 2A
kleibank
Flexibele Krib 2

## Slide 22: Vervolgonderzoeken, laboratorium / CFD
Plaatsen van Xstream blokken onderwater, Tump, Hogeschool Arnhem
Stroming en stroomweerstand bij hoog water, Jongschaap, Hogeschool Den Haag
3D ANSYS CFD stroming om poreuze kribben, Alderwegen, TU Delft
3D ANSYS CFD overstroomde flexibele kribben, ten Oever, Bam

## Slide 23: Verlenging Flexibele Krib november 2022
Krib buitenbocht verlengen tot zelfde lengte als bestaande kribben;
Ontstaat er een erosiekuil bij de flexibele krib in de buitenbocht?
Flexibiliteit aantonen door verwijderen 2 kribben en hergebruik blokken
Onderzoek naar ecologie/porositeit

## Slide 24: Verlenging Flexibele Krib november 2022
Start verwijderen 2 kribben binnenbocht 31 oktober 2022
Onderzoek naar ecologie/ porositeit 31 oktober/1 november
Hergebruik 7.000 oude blokken in kribverlenging 1 november
Plaatsen 8.000 nieuwe blokken en fundatie kribbaak 2 november
3 duurzame betonmengsels: CEM I gereduceerd kg/m3, CEM III en geopolymeren

## Slide 25
LCA / MKI op basis van CEM III

## Slide 26
3D model in de kraancabine
Wegen van de inhoud poliepgrijper
Vullen en wegen van een 8 m3 container
Wegen Xstream-blokken
Bepalen aantallen blokken / porositeit

## Slide 28
Ecologie

## Slide 29
Dominante soorten: driehoeksmossel Dreissena polymorpha, zoetwaterspons Ephydatia-fluviatilis, vlokreeft Grammarus pulex en ovale poelslak Radix balthica , waterplanten als waterpest.

## Slide 30
Video’s van 5 september 2023
Links Flexibele Krib
Rechts Krib met breuksteen
Verschil in helderheid
Verschil in aantallen vissen

## Slide 31
Aquatic Drones, onbemande survey

## Slide 32
Beeliners, verplaatsingen meten

## Slide 33
Beeliners, online monitoren

## Slide 34
Verhoogde Afvoer

## Slide 35
verlenging
Meetresultaten maart 2023

## Slide 36: Bodemligging 1 maart 2023, ingezoomd op flexibele krib
Eerste opname na een hogere rivierafvoer
Vergelijking met traditionele krib kan hiermee niet
Onderkant is ook gepeild
Opvallend is een drempel stroomafwaarts van de kribkop

## Slide 37: Bodemontwikkeling eerste 4 maanden na verlenging 8 november 2022 – 1 maart 2023
Erosie aan rivierzijde naast de flexibele krib, zoals verwacht
Patroon ziet er niet uit als gebruikelijk bij een ontgrondingskuil bij een traditionele krib
nog geen evenwicht vermoedelijk
Verder lijkt op basis van opnamen van de krib boven water de ligging stabiel (absolute hoogteverschillen < 0.2 m)

## Slide 38
Meetresultaten maart 2023

## Slide 39
Taludhellingen maart 2023
Steile hellingen
Hellingen niet veranderd

## Slide 40
Stroombeeld
Bij traditionele krib sterkere neer
Bij Flexibele Krib ook stroming door krib

## Slide 41
Stroomsnelheden over de diepte
Ander stroombeeld bij kop
Richting anders achter kriblijf

## Slide 42
Doorlatendheid Flexibele Krib
Er stroomt water door de holle ruimtes, goed voor waterkwaliteit / biodiversiteit
Hoofdfunctie krib, vaargeul op diepte houden, blijft in stand

## Slide 43
De Flexibele Kribben zijn in 3-4 jaar voldoende stabiel gebleven
Zonder filterlagen /zinkstukken / geotextielen
In elkaar hakende blokken houden de krib stabiel bij verlaging bodem
Steile 1:1 hellingen zijn mogelijk
Krib in de buitenbocht verlengd om appels met appels te vergelijken
+4 maanden survey verlengde krib: geen lokale diepe erosiekuilen
Eenvoudig te bouwen, aan te passen en te onderhouden
Er zit veel aquatisch leven in de holle ruimte van de kribben
De flexibele krib is een duurzaam alternatief voor de traditionele krib
Samen innovaties tot een succes brengen
Conclusies

## Slide 44
Vragen?